Resumen de lo que se habló en la reunión del 17/03/2016

Decisiones de diseño.

- No nos pusimos de acuerdo respecto a la elección del sistema de bypass.
  - True bypass (truby)
  - Pseudo true bypass (pseudo) (as featured con Boss and original TubeScreamer pedals)
Por lo tanto se diseñará la PCB para que pueda funcionar con los dos sistemas, según los componentes que montes.
Ejemplo de modelo de interruptor para truby: http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-sf17020f-0302-3pdt/
Ejemplo de modelo de interruptor para pseudo: Cualquier SPST, SPDT... momentáneo http://www.tme.eu/es/details/vaq-7r-15-1c2-g/conmutadores-pulsadores/highly/vaq-7r-15-1c2-3/

- Carcasa de aluminio extruido. Resistente y barata más o menos.
  Por ejemplo esta: http://www.tme.eu/es/details/hm-1550b/carcasas-universales/hammond/1550b/
  O estas: http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/enclosures-1/
- Potenciómetros, difícil decisión.
  Nota: para ganar resistencia mecánica (a pisotones) lo suyo es conseguir potes que se enrosquen a la carcasa, aunque requiere que los agujeros de la carcasa (mecanizado) sean realizados con más precisión.
  - Tipo no encapsulado. Económico. Tradicional, de carbón, más desgaste y riesgo de rascar. http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-rt-angle-pc-mt-long-pin-linear-audio/
  - Tipo encapsulado. Pista de plástico. En teoría dan menos problemas.
    http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-9mm-right-angle-pc-mount-knurled-shaft/

    Addendum: vástago de plástico transparente para poner un LED e iluminarlo desde abajo http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-clear-shaft-pots-w-bushing/